Gmina Babimost

Rynek 3

66 – 110 Babimost

BUD.271.3.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP pod numerem: 61448 - 2014; 
data zamieszczenia: 21.02.2014r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Babimost , ul. Rynek 3, 66-110 Babimost, woj. lubuskie, tel. 068 3512034, faks 068 3512028.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.babimost.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Babimost - Zespół Szkół w Babimoście 66-110 Babimost, ul. Żwirki i Wigury 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Babimoście. Budynek zlokalizowany jest 
w Babimoście przy ul. Żwirki i Wigury 3. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Babimost. W ramach inwestycji wchodzą do wykonania roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie budynku Zespołu Szkół w Babimoście przy 
ul. Żwirki i Wigury 3. Obiekt szkoły jest budynkiem wolnostojącym podpiwniczonym czterokondygnacyjnym, o rozczłonkowanej bryle. Sala gimnastyczna połączona jest z budynkiem głównym łącznikiem. Poszczególne segmenty były sukcesywnie dobudowywane. Budynek, kryty w części blachą trapezową i papą, wykonany jest w technologii tradycyjnej. Ściany są murowane z różnych materiałów takich jak: cegła kratówka, bloczki gazobetonowe, wykończone tynkiem cem.- wap, nakrapianym. Stropodach nad salą gimnastyczna nie jest docieplony, nad budynkiem szkolnym stropodach jest wentylowany ale niedocieplony (płyta stropowa kanałowa bez docieplenia). Podstawowe informacje dotyczące danych kubaturowo - powierzchniowych: Powierzchnia ścian do docieplenia styropianem grubości 15 cm ~3.299,20m2 Powierzchnia ścian do malowania ~ 3.173,80m2 Izolacja 
p. wilgociowa ścian fundamentowych ~ 475,00m2 Powierzchnia dachu do termoizolacji styropianem ~ 292,00m2 Izolacja stropodachów ~ 30cm granulatu z wełny mineralnej ~1066m 2 Stolarka okienna ~ 580m2 ( powierzchnia okien winna być zweryfikowana przez Wykonawcę. Wymiary stolarki należy przyjąć zgodnie z projektem przy uwzględnieniu wymiarów z natury). W zakres prac wchodzi: ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15cm, wykonanie ocieplenia części stropodachu styropianem laminowanym papą oraz wykonanie docieplenia stropodachów granulatem z wełny mineralnej warstwą gr. 30 cm, wymiana stolarki okiennej wraz ze zmianą powierzchni części otworów, zamontowanie parapetów okiennych, obróbka otworów okiennych, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian piwnic, cokół wykończony tynkiem mozaikowym. Elewacja zostanie wykończona tynkiem mineralnym cienkowarstwowym gr. 2mm malowanym farbą silikatową do fasad o parametrach nie niższych niż: gęstość 1,4kg/l, Adhezja:> 0,8Nmm2, stopień połysku: pełny mat, bazy SA, SB, SC, kolorystka - wg wzornika producenta 
do uzgodnienia z Zamawiającym. Podłoże przed malowaniem należy zagruntować preparatem zgodnym 
z systemem farby elewacyjnej. Ilość warstw farby elewacyjnej zgodna z wytycznymi producenta, technologia wykonania ściśle wg zaleceń producenta. Podokienniki zewnętrzne należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej. Opierzenie pod rynną, z blachy ocynkowanej powlekanej. Ślusarka balustrad, krat okiennych, daszków zostanie pomalowana farbami olejnymi. W kalkulacji należy także uwzględnić roboty rozbiórkowe: - rozebranie opasek betonowych przy budynku, wykucie stolarki okiennej wraz 
z podokiennikami, wykucie ślusarki drzwiowej, rozebranie rynien, rur spustowych i opierzeń, rozebranie balustrad, roboty ziemne związane z wykonaniem izolacji ścian piwnic. Roboty instalacyjne. W zakres inwestycji wchodzi także całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem pomp ciepła. Zaprojektowano układ grzewczy z dwiema pompami ciepła o następujących parametrach: moc grzewcza bez dogrzewaczy pomocniczych 49,1kW i połączeniem z gazowymi kotłami grzewczymi. Układy pomp ciepła zaprojektowano do pracy kaskadowej. Pompy ciepła pobierać będą ciepło z dolnego źródła ciepła i przekazywać je do górnego źródła ciepła, zamieniając przy tym na wodę grzejną o temperaturze +55C. Kolektor gruntowy utworzony zostanie z 16 pionowych pętli po 110 mb każda, stanowił będzie tzw. dolne źródło ciepła. Z uwagi na moc chłodniczą pomp ciepła oraz wymagane przepływy, dobrano kolektor, który utworzy 16 pionowych pętli rur składających się z 2 rur Dn 40 PN 16. Głębokość odwiertów to 110 m oddalonych od siebie co 10 m. Kolektor pionowy wraz z przyłączem należy napełnić roztworem glikolu propylenowego o temperaturze krystalizacji -150C. Sondy pionowe o długości 110 m ( 2 x dn 40 + głowica FF 240 ) umieszczane będą w otworach wierconych. Końce sond zostaną połączone kolektorami rozdzielczymi wykonanymi z rur HDPE 100 dn 40 ze studzienką rozdzielczą z układem równoważącym parametrami, charakteryzującą się jednorodnością materiałową wszystkich hydraulicznych elementów tworzywowych: HDPE-100/HDPE-100RC. Przejścia sekcji kolektora przez ścianę komory (studni), stanowiącej jego obudowę są wykonane metodą polifuzji termicznej. Wszystkie połączenia instalacyjne hydraulicznych elementów tworzywowych wykonane są metodą polifuzji termicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zaworów na sekcjach kolektora. Instalacja centralnego ogrzewania: w ramach projektu wymianie ulegnie cała instalacja centralnego ogrzewania - rurarz, grzejniki, zawory. Pozostaną dwa kotły gazowe grzewcze z osprzętem. Instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur 
ze stali węglowej łączonych poprzez zaprasowywanie o następujących parametrach: Materiał: No 1.0034 - E195 zgodnie z normą europejską EN 10305, Siła rozciągająca (0,2%): min. 320 N/mm2; Współczynnik rozszerzalności liniowej: 11x10/K; Wydłużenie przy zerwaniu (A5): min. 40%; Promień gięcia: min. 3,5 D zewn; Chropowatość: 1x10-2 mm; Uszczelka typu o-ring jest wykonana z EPDM (klauzula KTW, spełnienie wymagań higienicznych zgodnie z nakazem W270 DVGW). Do zaprasowywania należy stosować narzędzia elektrohydrauliczne o zasilaniu sieciowym lub akumulatorowym. W części podpiwniczonej poziome odcinki rur projektuje się układać na szynach montażowych. Projektuje się system montażowy składający się z szyn montażowych montowanych do ściany za pomocą kołków rozporowych. Rury należy układać na szynach montażowych i mocować za pomocą uchwytów stalowych z wkładką gumową. Do łączenia instalacji wykorzystywać złączki fabrycznie wyposażone w uszczelkę typu o-ring wykonaną z EPDM koloru czarnego. Jako elementy grzewcze zastosowano grzejniki stalowe płytowe malowane podkładowo metodą kataforezy; drugie malowanie proszkowe metodą elektrostatyczną (malowanie końcowe na powierzchni grzejnika); polimeryzacja (utwardzanie) naniesionej powłoki farby proszkowej w piecu. Grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne z wbudowanym przed nadmiernym skokiem temperatur, zabezpieczeniem przed zamarzaniem 6st C; czasem zamykania 24 minut; skali nastaw od 1 do 5. Grzejniki płytowe montowane przy ścianie ( odległość »30mm) należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Do montażu stosować fabryczne zestawy wsporników. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić 
co najmniej 110mm. Grzejniki należy montować w opakowaniach fabrycznych w celu zabezpieczenia grzejnika przed zabrudzeniem. Grzejniki płytowe z podejściem dolnym należy łączyć z instalacją 
za pomocą podwójnego złącza DN15 o następujących parametrach: korpus zaworu z odpornego na korozję brązu; grzybek zaworu: guma EPDM; sprężyna powrotna: stal nierdzewna; wkładka zaworowa: mosiądz, PPS (polifenylosulfid), grzejniki żeliwne wraz z rurami należy przekazać protokolarnie zarządcy obiektu. Kalkulacja robót instalacyjnych musi zawierać wszystkie koszty związane z wymianą instalacji, montażem pomp ciepła, uruchomieniem instalacji, wykonaniem robót ziemnych, izolacyjnych, geodezyjnych, naprawy, obróbki, wyprawki po przekuciach przez ściany. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie materiałów, urządzeń, towarów itp. - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i towarów równoważnych: - pod względem funkcjonalnym, tj. tak wykonanych, że umożliwią na etapie ich eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów w trakcie użytkowania, takich jak przy użyciu o parametrach referencyjnych, - o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia, tj. tak wykonane, że posiadają równoważne pod względem technicznym - budowę i wyposażenie - jak o podanych parametrach referencyjnych. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych 
do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy/-ów. Planowany zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiony został w: - projekcie budowlanym robót termoizolacyjnych i instalacyjnych - przedmiarach robót - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych instalacyjnych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.12.00-6, 45.32.10.00-3, 45.33.11.00-7, 45.42.11.30-4, 45.44.30.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 70.000,00PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji, co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającej na: - wykonaniu izolacji termicznej ścian zewnętrznych obiektu styropianem o grubości 15 cm na powierzchni nie mniejszej niż 1 000,00 m² dla każdego wykazanego obiektu, oraz - wykonaniu izolacji stropodachu granulatem z wełny mineralnej o powierzchni nie mniejszej niż 1000,00m2 dla każdego wykazanego obiektu, oraz - wykonaniu kolektora gruntowego składającego się z pionowych pętli o głębokości min 90 mb każda, których łączna długości nie będzie mniejsza niż 1600mb dla każdej wykazanej inwestycji. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 2 000 000,00 zł, 
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 1 500 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza: - aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp., - zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. opady atmosferyczne), które to każda ze stron musi udokumentować, pod warunkiem, że Zamawiający nie straci dofinansowania - jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, - ze względu na dofinansowanie zadania możliwa jest zmiana umowy w zakresie konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą do postanowień umowy o dofinansowanie oraz zaleceń wydanych przez Instytucje Dofinansowujące

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski w Babimoście biuro nr 5, od dnia 21.02.2014r.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Babimoście ul. Rynek 3, 66 - 110 Babimost.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt będzie dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Babimost, dnia 21.02.2014r.

Zastępca Burmistrza

Zbigniew Woziński