Babimost, dnia 07.03.2014r.

Gmina Babimost

Rynek 3

66 – 110 Babimost

BUD.271.3.2014

Pytania do zamówienia publicznego pn.

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Babimost –

Zespół Szkół w Babimoście 66-110 Babimost, ul. Żwirki i Wigury 3”

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą  o wyjaśnienie rozbieżności w kwestii dolnego źródła. W pliku „opis techniczny” podano 24 szt. otworów  po 110 mb każdy. Plik „schemat podłączenia dolnego źródła ciepła” – mapa pokazuje 16 szt. odwiertów, a w pliku „przedmiar robót” w pozycji  168-172 podano wiercenie do 100m głębokości?

Proszę o ostateczne określenie ilości odwiertów oraz ich głębokości, abyśmy mogli przedstawić Państwu konkretną ofertę.

Pytanie nr 2

Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. VII 3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia:

W pkt. V.1.2. SIWZ Zamawiający zawarł warunki udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia.

W celu potwierdzenia  wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda wykonanie, co najmniej jednej  roboty budowlanej polegającej  na m.in.:

- Wykonaniu  izolacji termicznej ścian zewnętrznych obiektu styropianem o grubości 15cm na powierzchni nie mniejszej niż 1000,00m2. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ  w tym zakresie poprzez usunięcie z powyższego zapisu „grubości 15 cm”. Naszym zdaniem warunek ten nie jest warunkiem gwarantującym udokumentowanie doświadczenia, a stanowczo ogranicza Wykonawcom  możliwość ubiegania się o zamówienie. Naszym zdaniem Wykonawca, który udokumentuje wykonanie 1000m2 ocieplenia styropianem gr. 10, 12 czy 14 cm  w takim samym stanie jest wykonać ocieplenie o grubości 15cm i powinien mieć możliwość starać się o nie.  Pozostawienie zapisu w istniejącej formie uniemożliwia Wykonawcy, który posiada w swoim doświadczeniu wykonanie ocieplenia np. w ilości 3000,00m2 ale grubości 12cm staranie się o zamówienie, co z kolei  jest niekorzystne dla Zamawiającego.

- Prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca, który posiada w swoim doświadczeniu wykonanie np. 10 odwiertów  na  głębokość 110m każdy do których zapuszczono sondy składające się z dwóch rur  DN40mm o głębokości 90m każda, spełnia warunek wykonania łącznej długości pętli 1600mb. Z zapisów SIWZ nie wynika to jednoznacznie, a naszym zdaniem  łączna długość pętli w w/w przypadku, to 2x90mx10szt= 1800,00m co oznacza spełnienie warunku.

Pytanie nr 3

Zamawiający w SIWZ rozdział V warunki  udziału  w postępowaniu oraz opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, wymaga aby wykonawca spełniając warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia wykazał, że zrealizował co najmniej 1 robotę  budowlaną  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającą na:

- wykonaniu izolacji termicznej ścian zewnętrznych obiektu styropianem o grubości 15cm na powierzchni nie mniejszej niż 1000,00m2 dla każdego wykazanego obiektu. Pragniemy zwrócić uwagę, że wymagania dotyczące  grubości styropianu znacząco ograniczają konkurencję. Technologia wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych styropianem o grubości mniejszej jest taka sama. Z uwagi na ten fakt  prosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu na:                          „-wykonaniu izolacji termicznej ścian zewnętrznych obiektu styropianem na powierzchni nie mniejszej niż 1000,00 m2 dla każdego wykazanego obiektu”.

Pytanie nr 4

Czy do oferty na ww. przetarg w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia wystarczające jest wykazanie się przez Wykonawcę (w okresie ostatnich pięciu lat przed  upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie), co najmniej:

- jednej roboty budowlanej polegającej na: wykonaniu izolacji termicznej ścian zewnętrznych obiektu styropianem o grubości 15 cm na powierzchni nie mniejszej niż 1000,00m2 dla każdego wykazanego obiektu,

- jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu: izolacji stropodachu granulatem z wełny mineralnej o powierzchni nie  mniejszej niż 1000,00m2 dla każdego wykazanego obiektu,

- jednej roboty budowlanej polegającej na: wykonaniu kolektora gruntowego składającego się z pionowych pętli o głębokości min 90mb każda, których łączna długość nie będzie mniejsza niż 1600mb dla każdej wykazanej inwestycji.

Zastępca Burmistrza

Zbigniew Woziński